## Slide 1: SÄHKÖINEN LENTÄMINEN utopiaa vai realistinen mahdollisuus Lapin matkailulle?
DI Riku Huhta
Strategiset liikennejärjestelmät
Destia Oy

## Slide 2: SÄHKÖISEN LENTÄMISEN KEHITYSPOLKU
Globaalit, EU-tason ja valtakunnan tavoitteet tähtäävät lentoliikenteen päästöjen nopeaan vähentämiseen
Maailmassa on käynnissä yli 100 sähköisten ilma-alusten projektia
Teknologian kyvykkyys
Regulaatio
Markkinat
Taloudellinen kannattavuus
Liikennejärjestelmään implementointi
Päätöksentekijät
Käyttäjät
Tarjoajat
SKAALAUTUMINEN
2022 2040

## Slide 4: ESIMERKKEJÄ SUOMEEN SOVELTUVISTA AKKUSÄHKÖLENTOKONEISTA VUOTEEN 2030 MENNESSÄ
Heart Aerospace ES-30
Kiinteäsiipinen ilma-alus
30 matkustajapaikkaa
200 km akkusähköllä, 400 km hybridinä
Ruotsalaisvalmisteinen
Markkinoilla arviolta 2028
Eviation Alice
Kiinteäsiipinen ilma-alus
9 matkustajapaikkaa
820 km maksimikantama
Israelilaisvalmisteinen
Matkanopeus n. 400 km/h
Markkinoilla arviolta 2024
Joby Aviation eVTOL
Pystysuoraan nouseva ja laskeutuva ilma-alus
4 matkustajapaikkaa
240 km maksimikantama
Yhdysvaltalaisvalmisteinen
Maksiminopeus 320 km/h
Markkinoilla arviolta 2024
Vetykäyttöistä kalustoa laajemmin markkinoille vuosien 2030-2040 aikana
Kuvat ja tiedot: valmistajat

## Slide 6: SÄHKÖINEN LENTÄMINEN POIKKEAA PERINTEISESTÄ
LENTÄMINEN
Operoinnin kustannukset ovat alustavien tietojen mukaan jonkin verran nykyistä kalustoa pienemmät
Liiketoiminnan kannattavuus herkkää matkustajamäärälle
ASIAKASKOKEMUS
Enintään 19-paikkaisessa lentokoneessa ei vaadita matkustamohenkilökuntaa
LENTOASEMIEN INFRASTRUKTUURI
Edellyttää sähkölatausinfrastruktuuria tai vedyn jakeluinfrastruktuuria
Lentoasemien turvavaatimukset, mm. akkupaloihin varautuminen
Akkuvarastot tasaamaan kulutuspiikkejä
Lippuhinnat voivat hieman laskea, mutta edelleen ”lentämisen hintaisia”
Asiakastarpeiden tunnistaminen kriittistä
Investointeja infraan tarvitaan

## Slide 7: SÄHKÖISEN LENTÄMISEN POTENTIAALI LAPISSA
ES-30 –kuva: Heart Aerospace

## Slide 8: LENTÄMINEN ON KRIITTISTÄ LAPIN MATKAILULLE
Harva rautatieverkko
Pitkät etäisyydet
Melko tiheä lentoasemaverkko
Matkailukohteita ja elinkeinoelämää ympäri aluetta
Alueelliselle sähköiselle lentämiselle mahdollisuuksia
Tieverkko
Kuvassa valta-, kanta- ja seututiet
Rataverkko
Kuvassa käytössä olevat rataosuudet
Lentoasemat sekä ne lentopaikat, joilla yli 800 m kiitotie

## Slide 9: LAPPI POTENTAALINEN ALUSTA SÄHKÖISELLE LENTÄMISELLE
MATKAILU- TUOTE
MARKKINOINTI
SAAVUTETTAVUUS
Nopeasti lähelle kohdetta
Tiukka aikabudjetti
Matkailun kolme kärkeä

## Slide 10: SÄHKÖISEN LENTÄMISEN POTENTIAALI LAPIN MATKAILUN KEHITTÄMISESSÄ 2030
Akkusähkökalusto Lapin sisäisessä hop on –hop off –tyyppisessä liikenteessä
Lentotaksimainen toimintatapa
Suurteholataus lentoasemilla
Alle 19-paikkainen kalusto
Muutaman sadan kilometrin lentoja
Kohderyhmänä korkeamman maksuhalukkuuden asiakassegmentti – korkeampi matkailutulojen kertymä vähemmillä matkailijamäärillä
200 km

## Slide 11: SÄHKÖISEN LENTÄMISEN POTENTIAALI LAPIN MATKAILUN KEHITTÄMISESSÄ 2040
Vetykaluston käyttö suuremmille lentoasemille saapuessa
Suuremmat matkustajavolyymit
Suorat lennot naapurimaista sekä Helsinki-Vantaalta
Jopa 1 000 km lentoja
n. 100 hengen kalustoa
Lentoasemilla nestemäisen vedyn jakelua
n. 1 000 km

## Slide 12
Teknologiana soveltuu lyhyille ja keskipitkille matkoille
Suurin kehitysharppaus tapahtuu 2030-luvulla
Luontainen osa kestäviä matkailukonsepteja
Rohkeasti miettimään käyttökohteita – kokeilut käyntiin heti teknologian ollessa kypsää
SÄHKÖINEN LENTÄMINEN – utopiaa vai realistinen mahdollisuus Lapin matkailulle?